## Slide 1: UBIQUITOUS COMPUTING
STUDENT:
Emilija ćojbašić 1645
Project 2
Univerzitet u nišu
elektronski fakultet

## Slide 2: Korišćen hardver – Arduino Nano 33 BLE Sense

## Slide 3: Korišćene tehnologije

## Slide 4: Prikupljanje podataka
Podaci su prikupljani snimanjem glasovnih komandi „hello“ i „stop“ u kontinuitetu, prosečan broj uzoraka (ponavljanja) svake komande je 50
Na slajdu je prikazan izgled aplikacije Audacity, koja je iskorišćena za ekstrakciju pojedinačnih komandi iz snimaka, gde svaka komanda traje oko 1 sek.

## Slide 5: Edge Impulse – Data Acquisition
Nakon prikupljanja i ekstrakcije uzoraka, vrši se njihovo kombinovanje sa Google Speech Commands skupom podataka i postavljaju se na Edge Impulse
Konačan skup podataka, koji će biti upotrebljen za treniranje (80% podataka), validaciju i testiranje (20% podataka) modela, ima nešto manje od 4800 podataka
Distribucija uzoraka po klasama je ravnomerna (skup podataka je balansiran)

## Slide 6: Edge Impulse – Impulse design
U Edge Impulse projektu, u okviru Impulse Design sekcije, dodaje se Audio (MFCC) blok za obradu i Neural Network (Keras) blok za učenje

## Slide 7: Edge Impulse – MFCC
Za podešavanje MFCC bloka, ostavljene su podrazumevane vrednosti parametara
Važno je napomenuti da je u ovom projektu postupak ekstrakcije fičera vremenski nazahtevniji – čak 174 ms, dok recimo izvršavanje klasifikatora traje samo 4 ms.

## Slide 8: Edge Impulse – Classifier
Na slajdu su prikazani struktura upotrebljene neuronske mreže, kao i rezultati kalsifikacije nad podacima za treniranje

## Slide 9: Edge Impulse – Model testing
Rezultati modela mašinskog učenja nad test podacima prikazani na slajdu
Model je i nad nepoznatim podacima pokazao dobre rezulate – gotovo 92%

## Slide 10: Edge Impulse – Deployment to Arduino
Moguće je izvršiti deployment napravljenog modela u Arduino okruženje, čime se kreira biblioteka (header fajl) koji sadrži eksportovani model

## Slide 11: Arduino aplikacija
S obzirom da se radi o aplikaciji koja prepoznaje glasovne komande, bira se primer nano_ble33_sense_microphone_continuous, koja uljučuje mikrofon Arduino uređaja

## Slide 12: Arduino aplikacija
S obzirom da Arduino aplikacija prikuplja infomacije o spoljašnjoj sredini, poput temperature, vlažnosti i pritiska, u Arduino IDE neophodno je instalirati potrebne biblioteke za rad sa odgovarajućim senzorima na uređaju, nakon čega se one ukljucuju u program
Potrebne i korišćene biblioteke prikazane su na slici na slajdu

## Slide 13: Arduino aplikacija
Pre nego što aplikacija krene da osluškuje komande, vrši se inicijalizacija, pale se neophodni senzori, diode se gase.

## Slide 14: Arduino aplikacija – komanda „hello“
Razvijena Arduino aplikacija vrši proveru prepoznate komande – ukoliko je detektovana komada „hello“, aplikacija će upaliti LED diodu i počeće sa očitavanjem i prikazivanjem informacija sa senzora uređaja

## Slide 15: Arduino aplikacija – nakon komande „hello“
Nakon paljenja senzora komandom „hello“, vrši se poređenje vrednosti pritiska očitanog sa senzora – ako je vrednost veća od 100, biće uključena plava dioda, u suprotnom biće uključene crvena i zelena

## Slide 16: Arduino aplikacija – komanda „stop“
Kada aplikacija detektuje komandu „stop“, LED dioda se gasi, i prekida se očitavanje i prikaz podataka sa senzora

## Slide 17: Demonstracija rada aplikacije
Nakon detekcije komande „hello“, sve dok se ne detektuje komanda „stop“, očitavaju se i prikazuju vrednosti sa senzora na Arduino Nano 33 BLE Sensor uređaju
Izgled Serial Monitor-a Arduino aplikacije za opisani slučaj dat je na slajdu

## Slide 18: Demonstracija rada aplikacije
Nakon detektovanja komande „stop“, prekida se očitavanje informacija sa senzora i njihovo prikazivanje, sve do ponovne pojave komande „hello“

## Slide 19: Hvala na pažnji!